## Slide 1
RASPBERRY PI · 产品发布会
2016
树莓派开始自己造芯片的那一年。
比它要服务的那台电脑，早了七年。
自 2016 年起持续研发 —— Introducing Raspberry Pi 5, raspberrypi.com · 本文档编制于 2026 年 7 月 26 日
Notes: 在黑暗里开场。屏幕上只有一个数字：2016。那是树莓派开始做 RP1 的年份 —— 一颗公司之外没人知道的芯片。先让沉默停一会儿，再说出它的名字。

## Slide 2
核心命题
第一次，全尺寸树莓派
运行在自家设计的
芯片之上。
RP1 是树莓派有史以来历时最长、复杂度最高、投入也最大的一个项目。
2016
自该年起持续研发
$15m
项目投入
40LP
台积电制程节点
RASPBERRY PI 5 产品发布会
02 / 13
Notes: 树莓派 5 真正的看点不是核心更快了。而是 I/O —— USB、以太网、摄像头、显示、GPIO —— 现在跑在一颗树莓派自己设计的芯片上。从 2016 年做到今天，投入一千五百万美元，用的是台积电 40LP 制程，和当年做 RP2040 是同一条。

## Slide 3
R A S P B E R R Y P I
5
全能计算机。
2.4 GHz
四核 Cortex-A76
16 GB
LPDDR4X-4267 容量上限
2–3×
树莓派 4 的 CPU 性能
全部数据：Raspberry Pi 5 Product Brief, Raspberry Pi Ltd, 2026 年 4 月发布。
Notes: 揭幕。树莓派 5。官方给它的定义是：全能计算机。2.4 GHz 四核 Cortex-A76，最高 16 GB 内存，CPU 性能是树莓派 4 的两到三倍。

## Slide 4
规格墙
85 × 56 毫米，一块板子装下这一切
2.4 GHz
Broadcom BCM2712 四核 Arm Cortex-A76
16 GB
LPDDR4X-4267 SDRAM 1 / 2 / 4 / 8 / 16 GB 可选
2 × 4K
4Kp60 HDMI 输出 支持 HDR
5 Gb/s
每个 USB 3.0 端口 可同时满速
16 Gb/s
4 通道 PCIe 2.0 链路 RP1 接回 BCM2712
1 通道
PCI Express 2.0 供高速外设使用
40 针
标准树莓派 GPIO 排针
800 MHz
VideoCore VII GPU OpenGL ES 3.1 · Vulkan 1.2
双频 802.11ac Wi-Fi · 蓝牙 5.0 / BLE · 千兆以太网，PoE+ 需另配 HAT · microSD 卡，支持 SDR104 · 2 × 4 通道 MIPI 摄像头 / 显示收发器，各 1.5 Gb/s · 重构的图像信号处理器 · 4Kp60 HEVC 解码 · 5V/5A USB-C 供电，支持 PD · 实时时钟（需外接电池） · 电源按键 · 0–70 °C · MTBF 93,800 小时 · 85 × 56 毫米
RASPBERRY PI 5 产品发布会
04 / 13
Notes: 整份规格表，一页放完，没有任何一个方框。八个数字，剩下的沿着底部走一条。只有两个是亮的 —— 16 Gb/s 的链路，和那一条 PCIe 通道。它们是这块板子上全新的东西，也正是接下来两页要讲的。

## Slide 5
标志特性 01 / 03 · BCM2712
CPU 性能，两到三倍
Cortex-A76
2.4 GHz
512 KB L2
Cortex-A76
2.4 GHz
512 KB L2
Cortex-A76
2.4 GHz
512 KB L2
Cortex-A76
2.4 GHz
512 KB L2
2 MB 共享 L3 缓存
LPDDR4X-4267 SDRAM · 最高 16 GB
2–3×
树莓派 4 的 CPU 性能，同样出自一块 85 × 56 毫米的板子。
加密扩展
每个核心都带，见 Product Brief 文档。
规格与 2–3× 数据：Raspberry Pi 5 Product Brief, 2026 年 4 月。
RASPBERRY PI 5 产品发布会
05 / 13
Notes: 四颗 Cortex-A76 核心，主频 2.4 GHz，每核 512 KB L2，共享 2 MB L3，往下接 LPDDR4X-4267。树莓派官方给出的结果是：CPU 性能达到树莓派 4 的两到三倍。

## Slide 6
标志特性 02 / 03 · RP1
它不是给 I/O 做加法，是做乘法。
BCM2712
主 SoC
RP1
自研 I/O 芯片
台积电 40LP
4 通道 PCIe 2.0 · 16 Gb/s
2 × USB 3.0 可同时跑满 5 Gb/s
2 × USB 2.0
千兆以太网 PoE+ 需另配 HAT
2 × 4 通道 MIPI 接摄像头或显示器
3.3 V GPIO 40 针排针
UART · SPI · I²C · I²S · PWM + 模拟视频
相较此前的树莓派机型
×2+
USB 总带宽
×3
MIPI 总带宽
×2
microSD 峰值性能
Raspberry Pi 5 Product Brief, 2026 年 4 月；以及 raspberrypi.com 上的 Introducing Raspberry Pi 5 一文。每个数字的出处见第 13 页。
RASPBERRY PI 5 产品发布会
06 / 13
Notes: RP1 挂在 BCM2712 下面，走一条 4 通道 PCIe 2.0 链路 —— 16 Gb/s ——然后扇出到你真正会插东西的每一个接口。USB 总带宽翻了一倍还多。过去 2 通道、1 Gb/s 的 MIPI 接口，换成了两组 4 通道、1.5 Gb/s 的收发器：总带宽是原来的三倍。SD 卡峰值性能翻倍。

## Slide 7
标志特性 03 / 03 · PCI EXPRESS
一条通道，第一次对外开放
×1
PCI Express 2.0
供高速外设使用（需另配 M.2 HAT 或其他转接板）
NVMe 存储
把 M.2 固态硬盘接到这条通道上 —— 需另配 M.2 HAT 或其他转接板。
AI 加速
AI HAT+ 2 用 Hailo-10H 芯片，40 TOPS (INT4) 算力，自带 8 GB 内存。AI HAT+ 有 13 和 26 TOPS 两档，$70 起。
任何符合规范的扩展
按树莓派公开的 HAT+ 规范做出来的扩展板都能接。
PCIe 措辞：Raspberry Pi 5 Product Brief, 2026 年 4 月 · AI HAT+ 2 见 raspberrypi.com, 2026 年 1 月 15 日 · AI HAT+ 见 raspberrypi.com/products/ai-hat, 访问于 2026 年 7 月 26 日。
RASPBERRY PI 5 产品发布会
07 / 13
Notes: 一条 PCI Express 2.0 通道，第一次在树莓派上对外开放。它需要转接板 —— 这一点树莓派自己写得很明白。它换来的是：一块可以直接启动的固态硬盘、一颗自带内存的神经网络加速器，以及一份任何扩展都能照着做的公开标准。

## Slide 8
实测 · GEEKBENCH 6.2
这一跃，用树莓派自己的跑分说话
×2.4
单核，相较树莓派 4
×2.2 多核
Chart: 
| 单核 | 多核
树莓派 4 | 340 | 723
树莓派 5 | 764 | 1604
Geekbench 6.2 分数 —— 越高越好。
树莓派自己跑的 Geekbench 6.2 分数，100 次以上取平均，开启 force_turbo=1 参数，页大小为 4 KB 时（在 64 位系统默认的 16 KB 页下为 774±6 与 1,588±63 分）。倍数为树莓派公布值，非本文档计算。来源：raspberrypi.com 上的 Benchmarking Raspberry Pi 5 一文。
RASPBERRY PI 5 产品发布会
08 / 13
Notes: 这些是树莓派自己的数字，不是我们跑的。Geekbench 6.2，跑了一百多次，强制开启 turbo 模式。单核从 340 变成 764，多核从 723 变成 1604。倍数也是树莓派连同分数一起公布的。

## Slide 9
CORE ELECTRONICS 实测 · 日常任务
真正能感觉到的地方
Bzip2 压缩 ×2.19 · 越低越好
44.98
20.53 秒
GIMP 图像缩放 ×2.24 · 越低越好
67.01
29.95 秒
开机时间 ×1.74 · 越低越好
33.4
19.1 秒
Speedometer 2.1 ×3.05 · 越高越好
20.5
62.5
RAMspeed 写入 ×6.69 · MB/s · 离群的一项
4,391
29,355
树莓派 4 → 树莓派 5 每一行按自己的最大值缩放 —— 条形长度只在行内可比，不可跨行比较
由 Core Electronics 实测，发表于 raspberrypi.com 上的 Benchmarking Raspberry Pi 5 一文。每个倍数都在原文中给出，非本文档计算。
RASPBERRY PI 5 产品发布会
09 / 13
Notes: 合成跑分是一回事。这是同一个跃升出现在你认得出的活儿上：压缩、图像缩放、冷启动、浏览器跑分。还有内存写入带宽 —— 这一项是离群的，接近七倍。这些是 Core Electronics 实测的，发表在树莓派自己的跑分博文里。

## Slide 10
生态系统
什么能接上来
7500 万以上
树莓派迄今累计售出的数量 —— 开发板、计算模块与微控制器合计。
2025 财年开发板与模块出货增长 9% 至 760 万块。
两组 MIPI 收发器
最多两路摄像头或显示器，任意组合，每组 4 通道，每通道 1.5 Gb/s 带宽。
AI HAT+ 2
Hailo-10H 芯片，40 TOPS (INT4) 算力，自带 8 GB 内存，走 PCIe 通道。
HAT+ 标准
一份公开规范，任何扩展板都能照着做，AI HAT+ 就是这么来的。
销量数据：Raspberry Pi Holdings plc FY2025 final results, 2026 年 3 月 31 日 —— 7500 万这个总数含开发板、计算模块与微控制器 · AI HAT+ 2 见 raspberrypi.com, 2026 年 1 月 15 日 · MIPI 数据见 Product Brief, 2026 年 4 月。
RASPBERRY PI 5 产品发布会
10 / 13
Notes: 一块板子的价值，取决于什么能接上去，也取决于外面已经有多大的装机量。累计售出超过七千五百万台 —— 这个数字含开发板、计算模块和微控制器；光是上个财年，开发板与模块就出了 760 万块。右边这三样：两组既能接摄像头也能接显示器的收发器、一颗自带内存的 40 TOPS 加速器，以及一份其他扩展都能照着做的公开标准。

## Slide 11
价格与供货
$45 起。生产至 2036 年。
1 GB
$45
2 GB
$65
4 GB
$60
$110
8 GB
$80
$175
16 GB
$120
$305
条形 = 官方定价，从零起算 灰色刻度 = 该容量版本上市时的价格
2036 年 1 月
至少生产到这个时间
2023 年 10 月
树莓派 5 首次开售，定价 $60
93,800 小时
地面良好环境下的 MTBF
0–70 °C
工作温度范围
官方定价以美元计，不含税 —— Raspberry Pi 5 Product Brief, 2026 年 4 月。上市价见 Introducing Raspberry Pi 5 ($60 / $80) 与 16GB Raspberry Pi 5 on sale now at $120, 2025 年 1 月 9 日。价格分三轮上调 —— 2025 年 12 月 1 日、2026 年 2 月 2 日与 2026 年 4 月 1 日 —— 起因是 LPDDR4 内存成本上涨，三篇说明均见 raspberrypi.com 网站。
RASPBERRY PI 5 产品发布会
11 / 13
Notes: 五个容量档，从 45 美元到 305 美元。灰色刻度是各自的起点：4 GB 版 2023 年是 60 美元，8 GB 版 80 美元，16 GB 版 2025 年是 120 美元。这些价格在 2025 年 12 月到 2026 年 4 月之间分三轮上调，原因是 LPDDR4 内存涨价。没变的是底下那句承诺 —— 这块板子至少生产到 2036 年 1 月。

## Slide 12
R A S P B E R R Y P I 5
全能计算机。
至少生产到 2036 年 1 月。
Raspberry Pi 5 Product Brief, Raspberry Pi Ltd, 2026 年 4 月发布。
Notes: 这是官方的说法，不是我们的。全能计算机。而且到 2036 年，它还会在价目表上。

## Slide 13
来源说明
每个数字的出处
01
Raspberry Pi 5 Product Brief
Raspberry Pi Ltd, 2026 年 4 月发布
规格、MTBF 数据、工作温度范围、官方定价、生产年限、2–3× 数据、RP1 的带宽提升、1.5 Gb/s 的 MIPI 数据。
02
Introducing Raspberry Pi 5
raspberrypi.com, 2023 年 9 月 28 日
RP1 自 2016 年起研发、$15m 投入、台积电 40LP 制程、16 Gb/s 链路、接口清单，以及 $60 / $80 的上市价。
03
Benchmarking Raspberry Pi 5
raspberrypi.com
树莓派自己跑的 Geekbench 6.2 数据，以及 Core Electronics 那张表。
04
Raspberry Pi AI HAT+
raspberrypi.com/products/ai-hat
13 与 26 TOPS 两档算力、符合 HAT+ 规范、$70 起。访问日期为 2026 年 7 月 26 日。
05
Introducing the AI HAT+ 2
raspberrypi.com, 2026 年 1 月 15 日
Hailo-10H 芯片、40 TOPS (INT4) 算力、8 GB 内存、走 PCIe 通道。
06
16GB Raspberry Pi 5 on sale now at $120
raspberrypi.com, 2025 年 1 月 9 日
16 GB 版本上市时的定价。
07
三篇因内存涨价发布的价格说明
raspberrypi.com · 2025 年 12 月、2026 年 2 月与 4 月
2026 年官方定价为何上调，以及每一轮各涨了多少。
08
FY2025 final results
Raspberry Pi Holdings plc, 2026 年 3 月 31 日
迄今累计售出超过 7500 万；2025 财年出货 760 万块。
编制于 2026 年 7 月 26 日。这些页面上的每一个数字都出自上述来源；凡倍数为官方公布而非本文档计算的，页面上都已注明。两份一手文件说法不一致时（即 GPU 的 Vulkan 版本），以 Product Brief 为准。树莓派没有公布的数据，宁可留空，也不做近似。
RASPBERRY PI 5 产品发布会
13 / 13
Notes: 八份来源，全部是一手资料。不在这份清单上的数字，也不会出现在这份文档里。