## Slide 1: 继电器与开关电路的 符号分析
1
2
3
4
5
6
A
B
C
D
SHEET
01
DRAWN 示例 DATE 1937-08-10 NTS
PROJECT
香农 1937 · 硕士论文答辩示例
答辩示例 · 以香农 1937 年硕士论文为例
继电器与开关电路的
符号分析
A Symbolic Analysis of Relay and Switching Circuits
答辩人：示例 原论文作者：克劳德·香农，MIT 电机工程系
W
X
Y
Z
S′
V
a
b
Xab = W + X + Y + ZS′V
W
X
Y
ZS′V
图6（引自1938年发表版）：触点网络与它的阻抗函数
尺寸线上标注的不是长度，而是代数式
Notes: 各位老师好。这是一份毕业论文答辩的示例，用一篇真实的经典论文来演示答辩的结构：克劳德·香农 1937 年在 MIT 电机工程系提交的硕士论文《继电器与开关电路的符号分析》。我不是香农本人，答辩人一栏写的是示例。右边这张图就是论文里的一个真实电路，尺寸线上标注的不是长度，而是它的代数式，这正是这篇论文要讲的事。

## Slide 2: 本次答辩共 16 张图纸
1
2
3
4
5
6
A
B
C
D
SHEET
02
PROJECT
香农 1937 · 硕士论文答辩示例
DRAWN 示例 DATE 1937-08-10 NTS
图纸目录 · 论文档案
本次答辩共16张图纸
03研究背景：继电器电路怎么设计
04研究问题
05相关工作
06方法：串联是加，并联是乘
07方法：公设与对偶
08关键推导：图5的化简
09化简前后：13个触点变6个
10论文中的应用案例
11结果与贡献
12局限与后续影响
13结论
14致谢
15备用页A: 记法与优先权
16备用页B: 最简性与时序
论文档案
题目
A Symbolic Analysis of Relay and Switching Circuits
作者
Claude Elwood Shannon（克劳德·香农）
单位
麻省理工学院(MIT)电机工程系
提交
1937年8月10日（封面页所署日期）
学位
理学硕士Master of Science, 1940年
指导
F. L.希区柯克(Frank L. Hitchcock)教授
发表
摘要版刊于Transactions of the AIEE第57卷第12期，1938年，第713–723页
来源：论文封面页(MIT DSpace 1721.1/11173); AIEE Transactions 57(12):713–723(1938).点击左侧目录可跳转到对应图纸
Notes: 先交代论文档案。论文于 1937 年 8 月 10 日以电机工程系名义提交，1940 年授予理学硕士学位，由 F. L. 希区柯克教授指导；论文的摘要版 1938 年发表在美国电气工程师学会会刊上。左边是本次答辩的图纸目录，后面每一页都是一张编号图纸，右下角的标题栏标着图号。

## Slide 3: 继电器电路靠“试凑”设计，既慢又难保证最简
1
2
3
4
5
6
A
B
C
D
SHEET
03
PROJECT
香农 1937 · 硕士论文答辩示例
DRAWN 示例 DATE 1937-08-10 NTS
研究背景 · 1930年代
继电器电路靠“试凑”设计，既慢又难保证最简
详图A 继电器：一个线圈带动两种触点
X
X
X′
1
2
3
1
线圈：通电时吸合，同时带动它的全部触点
2
常开触点X: 线圈吸合时闭合
3
常闭触点X′: 线圈吸合时断开
01
应用场景
自动电话交换机、工业电机控制设备，以及几乎所有要自动完成复杂操作的电路。
02
分析：已有电路 → 工作特性
把开关与继电器的所有初始状态逐一列出，顺着动作链追下去。原文评价：“非常繁琐，且常常出错”。
03
综合：所需特性 → 电路
靠“试凑”(cut and try): 先满足一条要求，再逐步添加。得到的电路“很少是最简的”，费时，还常藏着“潜通路”(sneak circuits)
来源：香农硕士论文第I章Introduction（第1–2页），引号内为原文意译；触点只有闭合、断开两种状态，见AIEE论文第II章
Notes: 先看背景。这类继电器网络当时用在自动电话交换机、工业电机控制里。论文开头点出两个问题：分析：给定电路求它的行为，只能把所有开关状态逐一列出、顺着动作链追，原话是非常繁琐、常常出错；综合：给定要求设计电路，只能试凑，先满足一条再加一条，结果很少是最简的，还会藏着潜通路。左边这张详图提醒大家：一个线圈同时带动常开和常闭两种触点，触点只有闭合和断开两种状态，这是后面一切代数的物理基础。

## Slide 4: 研究问题：能否用代数分析、设计和化简开关电路
1
2
3
4
5
6
A
B
C
D
SHEET
04
PROJECT
香农 1937 · 硕士论文答辩示例
DRAWN 示例 DATE 1937-08-10 NTS
研究问题
能不能把开关电路写成方程，像解代数题一样分析、设计和化简它？
Q1
分析
已有电路 → 写出方程，读出工作特性
答：第06–07页
Q2
综合
给定要求 → 写成方程 → 画出电路
答：第10页
Q3
化简与等效
求触点最少的电路
得到任意多个等效电路
答：第08–09页
来源：香农硕士论文第I章：“Two problems … analysis … synthesis”；AIEE论文引言：“methods of finding those particular circuits requiring the least number of relay contacts”
Notes: 于是论文的研究问题可以压成一句话：能不能把开关电路写成方程，像解代数题一样处理它？具体是三个子问题：分析，从电路得到方程；综合，从要求得到方程再直接画出电路；以及化简和等效，找触点最少的电路，并得到任意多个等效电路。每个子问题下面标了回答它的图纸页码。

## Slide 5: 同期也有人在做；香农给出了完整可用的电路演算
1
2
3
4
5
6
A
B
C
D
SHEET
05
PROJECT
香农 1937 · 硕士论文答辩示例
DRAWN 示例 DATE 1937-08-10 NTS
相关工作
同期也有人在做；香农给出了完整可用的电路演算
1854
布尔
《思维规律》
1886
皮尔士
信中设想用开关电路做逻辑
1933
亨廷顿
布尔代数公设（香农引用）
1934 起
中岛章
在日本陆续发表开关电路理论
1935
舍斯塔科夫
提出类似思想，1941 年发表
1937
香农
系统的电路演算
上轴不按比例(NTS)
同一时期的三条线（箭头表示其后仍在继续）
中岛章
1934年前后起陆续发表系列论文
舍斯塔科夫
1935年提出，1941年才发表
香农
1937年提交论文，1938年发表
1930
1935
1940
1945
来源：布尔1854(Project Gutenberg #15114); 皮尔士1886年信(historyofinformation.com #3634); 亨廷顿Trans. AMS 35 (1933), 见香农论文参考文献(4); 中岛章、舍斯塔科夫据Wikipedia, James (2009)与J. Symbolic Logic书评目录
Notes: 相关工作按时间排开。代数早就有了：1854 年布尔的《思维规律》；1886 年皮尔士在信里设想过用开关电路做逻辑；香农把自己的电路公设与亨廷顿 1933 年的布尔代数公设对照，说明二者等价。同一时期，日本 NEC 的中岛章从 1934 年前后起陆续发表开关电路理论，苏联的舍斯塔科夫 1935 年提出了类似思想，但到 1941 年才发表。香农 1938 年论文的参考文献里没有这两位的工作。香农的位置在于：给出了一套完整、可操作、能直接用于设计的电路演算。

## Slide 6: 串联记作加法，并联记作乘法
1
2
3
4
5
6
A
B
C
D
SHEET
06
PROJECT
香农 1937 · 硕士论文答辩示例
DRAWN 示例 DATE 1937-08-10 NTS
方法 · 阻抗记法
串联记作加法，并联记作乘法
总说明
每个触点一个变量，称“阻抗”(hindrance):
X = 0
闭合
X = 1
断开
X
Y
a
b
X + Y
串联
任一触点断开，整路就断开
1 + 0 = 0 + 1 = 1
X
Y
a
b
XY
并联
任一触点闭合，整路就闭合
0 · 1 = 1 · 0 = 0
X′
a
b
X′
常闭触点
与常开触点X恰好相反
X + X′ = 1，XX′ = 0
尺寸线上标注的是这段电路的阻抗函数（香农记法），不是长度
来源：AIEE论文第II章Fundamental Definitions and Postulates, 图1–3, 公设1–4; 常闭触点(break contact)记作X′, 见定理6a/6b
Notes: 这是方法的核心。香农给每个触点一个变量，叫阻抗：0 表示闭合、1 表示断开。两个触点串联，只要有一个断开整路就断开，所以 1 加 0 等于 1，串联对应加法；两个触点并联，只要有一个闭合整路就闭合，所以 0 乘 1 等于 0，并联对应乘法；常闭触点记作 X 撇，和 X 恰好相反。请注意每张图上方的尺寸线，它量的不是长度，而是这段电路的代数式。

## Slide 7: 公设两两对偶，演算与命题逻辑完全同构
1
2
3
4
5
6
A
B
C
D
SHEET
07
PROJECT
香农 1937 · 硕士论文答辩示例
DRAWN 示例 DATE 1937-08-10 NTS
方法 · 公设与对偶
公设两两对偶，演算与命题逻辑完全同构
公设1–4（a, b两列互为对偶）
a列
b列
1
0 · 0 = 0
1 + 1 = 1
2
1 + 0 = 0 + 1 = 1
0 · 1 = 1 · 0 = 0
3
0 + 0 = 0
1 · 1 = 1
4
任一时刻
X = 0
或
X = 1
把a式中的0, 1互换，“·”与“+”互换，就得到对应的b式。原文强调：
“It gives each theorem a dual theorem.”
证明一条定理，就同时证明了它的对偶定理。
表I 电路与命题的对照（节选）
符号
继电器电路
命题演算
X
电路X
命题X
0
电路闭合
命题为假
1
电路断开
命题为真
X + Y
X与Y串联
X或Y为真
XY
X与Y并联
X且Y为真
X′
与X状态相反
X的否定
来源：AIEE论文第II章公设1–4及其对偶说明；第II章Analogue with the Calculus of Propositions, 表I（节选，中文为意译）
Notes: 这些公设是成对出现的：把 a 列里的 0 和 1 互换、乘号和加号互换，就得到 b 列。香农强调这件事非常重要：每条定理都自带一条对偶定理，证一条等于证两条。右边是论文的表 I：把 0 读作假、1 读作真，串联就是“或”，并联就是“且”，这套电路演算和命题演算完全同构，所以逻辑学里现成的定理，都可以直接拿来化简电路。

## Slide 8: 四步代数，把一张复杂电路化简到底
1
2
3
4
5
6
A
B
C
D
SHEET
08
PROJECT
香农 1937 · 硕士论文答辩示例
DRAWN 示例 DATE 1937-08-10 NTS
关键推导 · 图5
四步代数，把一张复杂电路化简到底
Xab = W + W′(X + Y) + (X + Z)(S + W′ + Z)(Z′ + Y + S′V)
原式：图5电路的阻抗函数
= W + X + Y + (X + Z)(S + 1 + Z)(Z′ + Y + S′V)
17b以W为X: W′ → 1; 4a去掉1 ·
= W + X + Y + Z(Z′ + S′V)
17b再以X, Y为X; 5a与4a消去括号
= W + X + Y + ZZ′ + ZS′V
分配律3a: 乘开
= W + X + Y + ZS′V
定理6b: ZZ′ = 0; 定理4b: 0 + X = X
定理17b
X + f(X, Y, Z, …) = X + f(0, Y, Z, …)
来源：AIEE论文第II章Simplification举例（图5, 图6）及定理3a, 4b, 6b, 17b.五行均为原文p.715所列；原文只注明定理17b, 其余定理编号为本示例补注；另用完美归纳法（64种开关组合）验证首末两式相等
Notes: 这是论文里最经典的化简例子，原文一共写了四步。原式是图 5 电路的阻抗函数。第一步用定理 17b：一个变量和含它的函数相加时，函数里的它可以换成 0。以 W 为对象，W 撇变成 1。第二步再依次对 X、Y 用同一条定理，再用 1 加任何数等于 1、1 乘任何数等于它本身，括号整个消掉。第三步用分配律乘开，第四步用 Z 乘 Z 撇等于 0，最后剩下 W 加 X 加 Y 加 Z S 撇 V。为了稳妥，我按香农自己的证明方法，也就是完美归纳法，把 6 个开关的 64 种组合都代入验算过，首末两式完全相等。

## Slide 9: 同一个电路行为，触点从 13 个减到 6 个
1
2
3
4
5
6
A
B
C
D
SHEET
09
PROJECT
香农 1937 · 硕士论文答辩示例
DRAWN 示例 DATE 1937-08-10 NTS
化简前后 · 图5 → 图6
同一个电路行为，触点从13个减到6个
W
W′
X
Y
X
Z
S
W′
Z
Z′
Y
S′
V
a
b
W + W′(X + Y) + (X + Z)(S + W′ + Z)(Z′ + Y + S′V)
W
X
Y
Z
S′
V
a
b
W + X + Y + ZS′V
化简
图5 化简前
图6 化简后
13 → 6
个触点
来源：AIEE论文图5, 图6; 原文“Note the large reduction in the number of elements”。触点数按原文p.715的约定计：表达式中每个字母代表一个常开或常闭触点；两式等价已用64种开关组合逐一验证
Notes: 把推导结果画回电路，就是这一页。左边是图 5，13 个触点、三层嵌套；右边是图 6，只剩 6 个。两张图上方的尺寸线，标的就是各自的阻抗函数。论文里每个字母代表一个触点，所以数字母就是数触点。电路行为完全不变，这就是代数化简的价值：用纸笔演算，代替在实验台上一根根改线。

## Slide 10: 五个案例里，选择电路从 20 个元件降到 14 个
1
2
3
4
5
6
A
B
C
D
SHEET
10
PROJECT
香农 1937 · 硕士论文答辩示例
DRAWN 示例 DATE 1937-08-10 NTS
应用案例 · 第五章
五个案例里，选择电路从20个元件降到14个
案例1 选择电路：w, x, y, z中恰有1, 3或4个动作时U动作
综合一步：
U = S1,3,4(w, x, y, z)
→ 画出图31
单位：元件数（零基）
直接写成最简串并联形式（图30）
20
对称函数法（图31）
15
取反后求对偶网络（图33）
14
原文（图33）：“This contains 14 elements and is probably the most economical circuit of any sort.”
零件表 · 其余四个案例
2
继电器密码锁
五个按钮a–e, 须按c, b, a与c同按、d的顺序操作才开锁；按错即报警。
3
计票电路
12个投票开关、13盏灯（0–12），按下控制钮C时亮出“赞成”票数。
4
二进制加法器
开关表示两个二进制数的各位，继电器给出每一位的和与进位；最低位之和即两数最低位的“异或”。
5
因数表机器
按埃拉托色尼筛法，自动打印1至1亿各整数的最小因数并标出素数。
来源：AIEE论文第V章Illustrative Examples（选择电路、密码锁、加法器）；计票电路、因数表机器见硕士论文第V章（第58, 62页）。原文称这些例子“更多是演示演算的用法，而非描述实用装置”
Notes: 论文第五章用五个案例展示方法，也回答了研究问题里的综合：先把要求写成方程，再直接画电路。选择电路的要求是四个继电器中恰有一个、三个或四个动作时 U 动作，用对称函数一行就能写成 U 等于 S 下标 1、3、4。直接写成最简串并联形式要 20 个元件，用对称函数法降到 15 个，再对它的反函数求对偶网络，只要 14 个。香农说这大概是任何形式里最经济的电路。其余四个是继电器密码锁、计票电路、二进制加法器，以及一台打印 1 到 1 亿因数表的机器。需要说明：香农自己讲，这些例子是为了演示演算，而不是描述实用装置。

## Slide 11: 把开关电路设计变成了一门可以计算的学问
1
2
3
4
5
6
A
B
C
D
SHEET
11
PROJECT
香农 1937 · 硕士论文答辩示例
DRAWN 示例 DATE 1937-08-10 NTS
结果与贡献
把开关电路设计变成了一门可以计算的学问
1
一套电路演算
见图纸06–08
任何串并联电路都对应一个阻抗函数；用公设和定理演算，就能分析、综合、化简。
2
电路与逻辑同构
见图纸07
演算与命题演算完全类比：凡能用“如果、或、且”等词在有限步内完整说清的运算，都能用继电器自动完成。
3
可操作的工具箱
见图纸08–10
化简定理、非串并联网络（星-网、三角-星变换）、对称函数、对偶网络，以及二进制加法器。
历史评价
加德纳认为，这可能是20世纪最重要、也最著名的硕士论文。
Howard Gardner; 据MIT Slice, MAA转引，意译
戈德斯坦认为，它帮助数字电路设计从一门艺术变成了一门科学。
Goldstine, The Computer from Pascal to von Neumann, 1972, pp.119–120; 转引，意译
奖项
1939年获阿尔弗雷德·诺布尔奖（一说1940年）
来源：加德纳语见MIT Slice“Claude Shannon”与MAA转引（原书出处未逐页核对）；戈德斯坦语据Wikipedia所引原书页码；1939年阿尔弗雷德·诺布尔奖据James (2009)（亦有资料记为1940年）
Notes: 总结贡献，我归纳为三点。第一，一套电路演算：电路对应函数，设计变成计算。第二，电路与逻辑同构：凡是能用如果、或、且在有限步内说清楚的运算，都可以用继电器自动完成，这是原文的话。第三，一套可以直接上手的工具：化简定理、星网变换、对称函数、对偶网络和二进制加法器。右边是两条有出处的历史评价。加德纳称它可能是 20 世纪最重要、也最著名的硕士论文；戈德斯坦说它帮助数字电路设计从艺术变成了科学。这篇论文还在 1939 年获得美国工程学会联合颁发的阿尔弗雷德·诺布尔奖，也有资料记为 1940 年，我按皇家学会传记取 1939 年。

## Slide 12: 方法本身成立，但机械化简与时序综合留给了后人
1
2
3
4
5
6
A
B
C
D
SHEET
12
PROJECT
香农 1937 · 硕士论文答辩示例
DRAWN 示例 DATE 1937-08-10 NTS
局限与后续影响
方法本身成立，但机械化简与时序综合留给了后人
局限（多为原文自述）
后续发展
化简“能做到什么程度，部分取决于设计者的巧思”：没有机械的最简化步骤。
原文：“depends somewhat on the ingenuity of the designer”
图形化简：Veitch 1952, 卡诺图Karnaugh 1953; 列表算法：Quine 1952, McCluskey 1956.
保证的是串并联形式之内的最简；允许任意连接时，只“在某些情形下”可求最简。
原文：simplest “containing only series and parallel connections”
上述方法求的是两级“与或”式的最简，一般网络的最简化仍需另作处理。
假设继电器瞬时动作、常开常闭触点同时切换；延时和次序作为补充处理。
原文：“This assumes that the relay operates instantly”
时序开关电路的系统综合：Huffman, J. Franklin Inst. 257(1954).
来源：AIEE论文第I, II, IV章原文（“ingenuity”见第IV章p.721）；Karnaugh, Trans. AIEE Pt. I 72(5) 1953; Quine, Amer. Math. Monthly 59(8) 1952; McCluskey, BSTJ 35(6) 1956; Veitch, Proc. ACM 1952, 127–133; Huffman, J. Franklin Inst. 257 (1954) 161–190, 275–303
Notes: 局限，我尽量用原文自己的话。第一，化简能做到什么程度，原文说部分取决于设计者的巧思，也就是没有机械步骤；后来 Veitch 和卡诺的图形化简、奎因和麦克拉斯基的列表算法，把这一步变成了可执行的流程。第二，最简性只对串并联电路有保证，任意连接方式只在某些情形下能求最简。第三，它假设继电器瞬时动作、触点同时切换，延时和次序作为补充处理；时序电路的一般综合理论要等到 1954 年的 Huffman。另外，香农自己说过，第五章的例子重在演示，实际设计还要考虑电流容量、触点动作次序等约束。

## Slide 13: 电路可以写成代数，代数可以化简电路
1
2
3
4
5
6
A
B
C
D
SHEET
13
PROJECT
香农 1937 · 硕士论文答辩示例
DRAWN 示例 DATE 1937-08-10 NTS
结论
电路可以写成代数，代数可以化简电路
W
X
Y
Z
S′
V
a
b
W + X + Y + ZS′V
1
2
3
1
电路可以写成代数
串联为加、并联为乘；阻抗0表示闭合、1表示断开。尺寸线上的式子就是这张图。
2
代数可以化简电路
图5的13个触点化简为图6的6个，64种开关组合下行为完全相同。
3
逻辑可以交给继电器
演算与命题逻辑同构：常闭触点S′ 就是“非”，串并联就是“或”与“且”。
图为AIEE论文图6的复现（见第09页）；结论3的对应关系见论文表I（第07页）
Notes: 最后用三句话收束，都标在这张图上。一，电路可以写成代数：尺寸线上的式子就是这张电路。二，代数可以化简电路：图 5 的 13 个触点化简成这 6 个，行为完全不变。三，逻辑可以交给继电器：常闭触点就是非，串联并联就是或与且，这正是后来数字电路设计的起点。

## Slide 14: 谢谢各位老师，请批评指正
1
2
3
4
5
6
A
B
C
D
SHEET
14
PROJECT
香农 1937 · 硕士论文答辩示例
DRAWN 示例 DATE 1937-08-10 NTS
谢谢各位老师，
请批评指正
本示例依据香农原文整理，原论文的致谢见下方签署栏。
签署栏
指导
F. L. Hitchcock教授（硕士论文致谢页）
致谢
Vannevar Bush · S. H. Caldwell（1938年发表版另致谢）
答辩人
示例 · 非香农本人
来源：硕士论文Acknowledgment页；AIEE论文首页脚注。本页致谢内容引自原文，答辩人为示例
Notes: 我的汇报就到这里，谢谢各位老师，请批评指正。下方签署栏引自原论文的致谢：香农感谢指导教师希区柯克教授；1938 年发表的版本还感谢了布什和考德威尔两位。

## Slide 15: 答辩提问备用页：串联为何记作“加”？和今天相反吗？ / 同一时期，有没有人更早提出类似思想？
1
2
3
4
5
6
A
B
C
D
SHEET
15
PROJECT
答辩备用页 · 香农 1937
DRAWN 示例 DATE 1937-08-10 NTS
答辩提问备用页 · A
问
串联为何记作“加”？和今天相反吗？
香农用的是“阻抗”：0表示闭合，1表示断开。串联时任一触点断开整路就断开，正好是1 + 0 = 1.现代教材多以1表示导通，于是串联对应“与”、并联对应“或”。两种记法互为对偶：香农的公设本就成对排列，一条定理在两种记法下都成立。
出处：AIEE论文第II章公设1–4, 表I.
X
Y
X + Y
X · Y
X
Y
XY
X + Y
上方尺寸线 = 香农的阻抗记法（1表示断开）
下方尺寸线 = 今天的导通记法（1表示闭合）
问
同一时期，有没有人更早提出类似思想？
有。日本NEC的中岛章从1934年前后起陆续发表开关电路理论论文；苏联的舍斯塔科夫1935年提出类似想法，1941年才发表。香农1938年论文的参考文献中没有他们的工作。香农的贡献在于给出一套完整、可操作的设计演算，并系统演示了化简与综合。
出处：Wikipedia“Akira Nakashima”“Victor Shestakov”；James (2009); AIEE论文参考文献。
中岛章
1934年前后起陆续发表系列论文
舍斯塔科夫
1935年提出，1941年才发表
香农
1937年提交论文，1938年发表
1935
1940
← 返回第 6 页
← 返回目录
Notes: 备用页 A。如果评委问记法为什么和今天相反：香农用阻抗，0 闭合 1 断开，所以串联是加；今天多用导通，所以串联是与。两者互为对偶，公设本来就成对。如果问优先权：中岛章和舍斯塔科夫都有同期工作，香农论文没有引用他们；香农的位置在于完整可操作的设计演算。

## Slide 16: 答辩提问备用页：论文的方法能保证得到最简电路吗？ / 方法只能处理组合电路吗？时序和延时呢？
1
2
3
4
5
6
A
B
C
D
SHEET
16
PROJECT
答辩备用页 · 香农 1937
DRAWN 示例 DATE 1937-08-10 NTS
答辩提问备用页 · B
问
论文的方法能保证得到最简电路吗？
保证有范围：在串并联形式之内，总能找到其中最简的；允许任意连接时，只“在某些情形下”可以。化简过程靠熟练运用定理，原文说能做到什么程度“部分取决于设计者的巧思”。可机械执行的化简方法要到1950年代的卡诺图与奎因–麦克拉斯基算法。
出处：硕士论文第I章；AIEE论文第I, IV章（p.713, p.721）。
在串并联形式之内
总能求得其中最简的
允许任意连接（如桥式网络）
仅在某些情形下可求最简
化简的执行
依赖设计者熟练运用定理
问
方法只能处理组合电路吗？时序和延时呢？
不止。第III章处理延时继电器（X(t − p)表示延迟p秒的触点）。第IV章规定每增加一个动作阶段就引入一个新的变量，第V章的密码锁就是例子。尚缺一般性的时序综合与状态化简方法，Huffman于1954年将其系统化。
出处：AIEE论文第III章（延时，p.718）、第IV章（附加变量，p.721）、第V章（密码锁）；Huffman (1954).
X(t)
X(t − p)
p
高 = 1（断开），低 = 0（闭合）；触点阻抗比线圈一侧推迟p秒
← 返回第 8 页
← 返回目录
Notes: 备用页 B。如果问能否保证最简：对串并联电路可以，一般连接只在某些情形下可以，而且化简靠技巧，系统算法要等卡诺图和奎因–麦克拉斯基。如果问时序：论文第三章处理了延时继电器，第四章给出时序系统每增加一个阶段就引入一个变量的规则，第五章的密码锁就是例子，一般理论由 Huffman 在 1954 年给出。